## Slide 1: Transformadas para Análisis de Señal
Notes: En esta parte, vamos a intentar averiguar el contenido en frecuencia de una señal, asumiendo en principio que es periódica; lo haremos por medio de la DFT/FFT.
La DFT/FFT tiene mchísimas aplicaciones; comunicaciones, tratamiento de imagen, resolución de ec. en derivadas parciales, y ´muchas mas.

## Slide 2: -Introducción -Transformada de Fourier -Transformada Discreta de Fourier -Transformada Rápida de Fourier -Wavelets -Transformada Wavelet Continua -Transformada Wavelet Discreta
Notes: En esta parte, vamos a intentar averiguar el contenido en frecuencia de una señal, asumiendo en principio que es periódica; lo haremos por medio de la DFT/FFT.
La DFT/FFT tiene mchísimas aplicaciones; comunicaciones, tratamiento de imagen, resolución de ec. en derivadas parciales, y ´muchas mas.

## Slide 3
Dada una función compleja de variable real (habitualmente, dependiente del tiempo):
h: C
t h(t)
h es una función periódica si existe T tal que h(t+T)=h(t).
(Si t es el tiempo, T se mide en segundos y inversa 1/T, la frecuencia, se mide en ciclos /segundo o Hertzios).
Introducción

## Slide 4
Dada una función periódica, podemos describirla por su valor en función del tiempo o por su amplitud en función de la frecuencia:
Introducción

## Slide 5
Introducción
En muchos casos resulta necesario obtener el “contenido
en frecuencia” de una señal.

## Slide 6
Dado un proceso físico dependiente del tiempo, podemos
describirlo:
1) En el dominio temporal: función h(t)
2) En el dominio de frecuencias: El proceso se especifica
dando la amplitud H como una función de la frecuencia f.
(H puede ser un número complejo, indicando la
componente compleja la fase)
Se puede considerar que h(t) y H(f) son dos representa-
ciones de la misma función.
Introducción

## Slide 7
Transformada de Fourier
Dada una función compleja dependiente del tiempo
h(t), es posible obtener su representación en función de las
frecuencias utilizando la Transformada de Fourier:

## Slide 8
Dada una función compleja expresada en función de la frecuencia H(f), es posible obtener su representación en función del tiempo utilizando la Transformada inversa de Fourier:
Transformada de Fourier

## Slide 9
Algunas propiedades...
Si h(t) es la transformada de H(f),
Escalado en tiempo
Escalado en frecuencia
desplazamiento en frecuencia
desplazamiento en tiempo

## Slide 10
Aplicación: Convolución
Dadas dos funciones h(t) y g(t), y sus correspondientes
transformadas H(f) y G(f), la convolución de h y g se
calcula como:
Teorema de la convolución:

## Slide 11: Transformada Discreta de Fourier

## Slide 12
Caso discreto
Habitualmente, no se conoce h(t), sino que se obtienen
(miden, registran) valores de h en puntos equidistantes. Dado un intervalo de muestreo , los puntos de muestreo
serán:
t0=0
t1= 
t2= 2
...
En general, tn= n. (Tomaremos n par). El recíproco del intervalo de muestreo 1/  es la tasa (o frecuencia) de muestreo.
y0 =h(t0)
y1=h(t1)
y2=h(t2)
...

## Slide 13
Caso discreto
Se asume que los datos son periódicos:
y0
y1
y2
yN-1
yN-1
yN-2
y0
y1
.......
...
....
Periodo

## Slide 14
Caso discreto
Dados N puntos, con N par, vamos a ajustar esos N puntos
a N funciones trigonométricas: N/2 senos y N/2 cosenos, de período T o de forma que T sea múltiplo de su periodo:
0 ciclos
1 ciclo
2 ciclos
m=N/2 ciclos
= 0
Efecto del muestreo

## Slide 15
Caso discreto
Dados N puntos, con N par: (tr, yr) r=0,1,...,N-1, queremos que para todos los puntos se satisfaga la ecuación:
Periodos de cada seno: T/k
Periodos de cada coseno: T/k
Frecuencias 1/T, 2/T, ..., m/T
(1)

## Slide 16
Caso discreto
Los N puntos están igualmente espaciados en el rango T ==> tr = rT/N, r= 0,1,...,N-1
Sustituyendo en la ecuación (1):
Obtenemos:
(2)

## Slide 17
Caso discreto
Usando las expresiones:
Se transforma (2) en:
Donde Y0=A0, Ym=Am (m=N/2)
Yk= (Ak-iBk)/2, YN-k= (Ak+iBk)/2, k=1,2,...,m-1
(3)

## Slide 18
Caso discreto
Necesitamos hallar los valores Yk: Usamos la siguiente propiedad ortogonal:
Multiplicando (3) por exp(-i2rj/N) y sumando sobre los n valores de r:
TRANSFORMADA DISCRETA DE FOURIER
(4)

## Slide 19
Caso discreto: Simplificación
Sea WN la constante compleja exp(- i2/N);
En general,
,y (4) se puede escribir como:

## Slide 20
Caso discreto:
Sea WN la constante compleja exp(- i2/N); si construimos la matriz compleja:
La DFT se puede expresar matricialmente como:

## Slide 21
Matriz de la DFT
Ejemplos:
Propiedades de la matriz FN (DFT)
1) La matriz FN es simétrica (pero, si N>2, no es hermítica).
2) La matriz FN cumple
La matriz es una transformación unitaria

## Slide 22
Caso discreto: Transformada Inversa de Fourier
TRANSFORMADA DISCRETA DE FOURIER
TRANSFORMADA DISCRETA INVERSA DE FOURIER

## Slide 23
Aplicación de la DFT:
Convolución discreta
Si {hk} y {gk} son secuencias bi-infinitas con periodo n (hk = hk+n, para todo par de enteros  y k, la convolución de {hk} y {gk} es otra secuencia {fk} definida como:
Si H y G son las DFTs de las secuencias h y g respectivamente, la DFT de la convolución f es F= H·G (producto elemento a elemento).
Mas aplicaciones: Correlaciones, análisis de señal, resolución de ciertos S.E.L., resolución de ciertas P.D.Es, etc.

## Slide 24: Transformada Rápida de Fourier

## Slide 25
Transformada Rápida de Fourier
- Para un número de datos que sea potencia de 2, se desarrolló un algoritmo que permite calcular la DFT en O(2n·log2n) operaciones. (Cooley-Tukey, 1965).
- Se han desarrollado otras versiones para cantidades de datos que no son potencia de 2.

## Slide 26
Transformada Rápida de Fourier;
Lema de Dannielson-Lanczos
Tomemos los N puntos (N potencia de 2), y los dividimos en pares e impares:
Calculamos las DFTs de los ur y vr, por separado:

## Slide 27
Transformada Rápida de Fourier;
Lema de Dannielson-Lanczos
La DFT de la secuencia original es:
Sustituyendo y2r por ur y y2r+1 por vr:

## Slide 28
Transformada Rápida de Fourier;
Lema de Dannielson-Lanczos
Por tanto, tenemos que :
O, lo que es lo mismo:
Usando que Uk y Vk son periódicos en k, tenemos también que:

## Slide 29
Transformada Rápida de Fourier;
Lema de Dannielson-Lanczos
Ejemplo:
Tenemos 8 puntos, y0, y1, ..., y7.
¿Como calculamos la DFT de y0, y1, ..., y7. =>
(Y0, Y1, ..., Y7)=Y012...7 ?
Y01234567
Y0246
Y1357
Danielson-Lanczos se aplica recursivamente
Y04
Y26
Y15
Y37
Y0
Y4
Y2
Y6
Y1
Y5
Y3
Y7
=
y0
y4
y2
y6
y1
y5
y3
y7

## Slide 30
Transformada Rápida de Fourier;
Bit-Reversal Algorithm
Ordenación para poder aplicar Danielson-Lanczos de forma
recursiva:
y0
y4
y2
y6
y1
y5
y3
y7
y0
y1
y2
y3
y4
y5
y6
y7
?

## Slide 31
Transformada Rápida de Fourier;
Bit-Reversal Algorithm
Ordenación para poder aplicar Danielson-Lanczos de forma
recursiva:
y0
y1
y2
y3
y4
y5
y6
y7
1) Obtener los bits del índice:
y000
y001
y010
y011
y100
y101
y110
y111

## Slide 32
Transformada Rápida de Fourier;
Bit-Reversal Algorithm
y0
y1
y2
y3
y4
y5
y6
y7
2) Invertir los bits del índice:
y000
y001
y010
y011
y100
y101
y110
y111
y000
y100
y010
y110
y001
y101
y011
y111

## Slide 33
Transformada Rápida de Fourier;
Bit-Reversal Algorithm
y0
y1
y2
y3
y4
y5
y6
y7
3) El entero correspondiente a los nuevos bits da la ordenación:
y000
y001
y010
y011
y100
y101
y110
y111
y000
y100
y010
y110
y001
y101
y011
y111
y0
y4
y2
y6
y1
y5
y3
y7

## Slide 34
Transformada Rápida de Fourier
Algoritmo:
Dado un input de N datos (N potencia entera de 2, p. Ej. 2K)
1) Reordenar usando el algoritmo “bit reversal”
2) Aplicar de forma recursiva el algoritmo de Danielson-Lanczos, con K etapas
Coste: O(K·N)=O(log2(N)·N)
FFT de Cooley-Tukey

## Slide 35
Transformada Rápida de Fourier
FFT recursiva:
function y=fft(x)
n=length(x); % n debe ser potencia de 2
if n==1
y=x
else
m=n/2
w=exp(-2i/n); omega=diag(1,w,...,wm-1)
zt=fft(x(0:2:n-1)); zb=omega*fft(x(1:2:n-1))
end

## Slide 36
Transformada Rápida de Fourier
Versión Matricial
Producto de Kronecker: Si ACp,q y BCm,n
AB  Cpm,qn
Caso particular:
Ojo a los subíndices!
Propiedad:

## Slide 37
Transformada Rápida de Fourier
Versión Matricial
-Dada una reordenación del vector v=0:n-1, la matriz Pv se define como:
Matrices permutación: Intercambiando columnas de la matriz Identidad
-Propiedad:

## Slide 38
Transformada Rápida de Fourier
Versión Matricial
Recordemos:
Buscamos una descomposición de la matriz FN a partir de FN/2, de FN/2 a partir de FN/4, y así sucesivamente hasta llegar al nivel 1.

## Slide 39
Transformada Rápida de Fourier
Versión Matricial: ejemplo
Sean F4:
y F2:
Reordenamos F4 según la permutación 4:
Mueve las columnas pares (0,2) delante y las impares detrás (1,3):

## Slide 40
Transformada Rápida de Fourier
Versión Matricial: ejemplo
Vamos a mirar esta matriz como una matriz por bloques 2 por 2.
En este caso, Wn=W4=exp(-2i/4) = -i .
Definimos 2 = diag (1, W4) = y recordamos que:
(Está en la versión permutada de F44)

## Slide 41
Transformada Rápida de Fourier
Versión Matricial: ejemplo
Además, tenemos:
y que
Entonces:

## Slide 42
Transformada Rápida de Fourier
Versión Matricial
En general, si n=2m, tenemos la permutación par-impar de orden n:
Y definiendo m como:
entonces

## Slide 43
Transformada Rápida de Fourier
Ejemplo, n=16
Si r=2s, definimos la matriz “Mariposa” Br como:

## Slide 44
Transformada Rápida de Fourier
Ejemplo, n=16
La DFT del vector x, desde 0 hasta 15, se obtiene multiplicando la matriz Fn por el vector x: F16x
F16 se obtiene a partir de las dos matrices DFT de orden 8:

## Slide 45
Transformada Rápida de Fourier
Ejemplo, n=16
Las dos DFTs de orden 8, una aplicada a las componentes pares ( x(0:2:15) ) y otra a las impares ( x(1:2:15) ) se obtienen respectivamente de DFTs de orden 4:
0 2 4 6 8 10 12 14
0 4 8 12
2 6 10 14
(=0:2:15)
||
(0:4:15)
||
(2:4:15)
pares
impares

## Slide 46
Transformada Rápida de Fourier
Ejemplo, n=16
La DFT de orden 8 impar:
1 3 5 7 9 11 13 15
1 5 9 13
3 7 11 15
(=1:2:15)
||
(1:4:15)
||
(3:4:15)
pares
impares
||
B8

## Slide 47
Transformada Rápida de Fourier
Ejemplo, n=16
Juntando las dos:

## Slide 48
Transformada Rápida de Fourier
Ejemplo, n=16
Y obtenemos:

## Slide 49
Transformada Rápida de Fourier
Ejemplo, n=16
Análogamente, F4 se obtiene a partir de F2:

## Slide 50
Transformada Rápida de Fourier
Ejemplo, n=16
Y previamente se habrá hecho la etapa de orden 1:
Vector x “bit-reversed”
||

## Slide 51
Transformada Rápida de Fourier
Ejemplo, n=16
Para obtener F16 x:
1) Permutar el vector x
2) Premultiplicar el resultado por I8B2
3) Premultiplicar el resultado por I4B4
4) Premultiplicar el resultado por I2B8
5) Premultiplicar el resultado por I1B16

## Slide 52
Transformada Rápida de Fourier
Versión Matricial
En general, se puede obtener la matriz DFT de orden n Fn (con elementos [fi,j ] = wnij, con i,j variando entre 0 y n-1) mediante el siguiente producto de matrices:
Cada matriz del producto es DISPERSA (Sólo dos elementos distintos de 0 en cada fila)

## Slide 53
Transformada Rápida de Fourier
Factorización de Cooley-Tukey (radio 2)
Si n=2t entonces:
Donde Pn es la permutación “bit-reversal”, y:

## Slide 54
Transformada Rápida de Fourier
Decimación en tiempo y en frecuencia
La FFT de Cooley-Tukey empieza por permutar el vector (coste no trivial, 10-30% del coste total), todavía señal TEMPORAL.
(Decimation-in-Time)
Existe la posibilidad de permutar el vector en el espacio de frecuencias: (decimation in frequency)
Fn es SIMÉTRICA

## Slide 55
Transformada Rápida de Fourier
Decimación en tiempo y en frecuencia
Factorización de Gentleman-Sande
Si entonces
Si, por ejemplo, se utiliza la FFT para realizar la convolución de dos señales es posible eliminar por completo la fase de bit-reversal

## Slide 56
Transformada Rápida de Fourier
Versión Matricial
Existen otras versiones de la FFT de radio 2:
Stockham, Stockam traspuesta, Pease, etc.
También existen otras versiones de buen rendimiento para potencias distintas de 2, especialmente cuando n es “altamente compuesto”.

## Slide 57
Implementación de la FFT
Cooley-Tukey
- Bit-Reversal.
- Cálculo de los pesos.
- Lema Dannielson-Lanczos (o aplicación de la matriz “Mariposa”.
Consideraciones:
Coste a priori (cantidad de operaciones a efectuar).
Eficiencia en acceso a memoria (stride).
Error de redondeo.
Uso o no de “Espacio de Trabajo” y de “sobreescritura”.

## Slide 58
Implementación de la FFT
“Bit reversal”
Dado un entero n potencia de 2 (n=2t), y dado k entero 0  k < n, hallar el entero rn(k), 0  rn(k) < n, que nos da el valor “bit reversed” de k.
Hay que repetirlo para todo k, con 0  k  n,

## Slide 59
Implementación de la FFT
“Bit reversal”
rn(k) se puede interpretar como un polinomio de grado t-1 con coeficientes (b0, b1, ...., bt-1) y evaluado en el punto 2
Se puede utilizar el algoritmo de Horner-Ruffini, para calcular j= rn(k)
j=0;
for q=0:t-1
Determinar el bit bq
j=2*j+bq
end

## Slide 60
Implementación de la FFT
“Bit reversal”
Cada bit se puede determinar dividiendo por dos (desplazando) y restando, para obtener el bit de la derecha, y repitiendo el proceso:
Ejemplo:
Dado k=(0 1 0 1)2
s=k/2 = (0 0 1 0)2
y k-2s = (0 0 0 1)2
El bit de la derecha de k es 1
División entera

## Slide 61
Implementación de la FFT
“Bit reversal”
Algoritmo completo para, dado k, obtener rn(k)
function j=bit_rev(k)
j=0; m=k;
for q=0:t-1
s=floor(m/2) % bq = m-2s
j=2*j+(m-2*s)
m=s
end
Coste O(log2 n) operaciones

## Slide 62
Implementación de la FFT
“Bit reversal”
Algoritmo completo para obtener rn(k) para todo k, 0  k < n
for k=0:n-1
j=bit_rev(k)
if j>k
swap(x(j), x(k))
end
end
Coste O(nlog2 n) operaciones
Coste no trivial, puede ser 10-30% de tiempo total de cómputo.

## Slide 63
Implementación de la FFT
Cálculo de los pesos (Wnkj = exp(-2kji/n))
Existen varias posibilidades, de diferente coste y precisión:
1) Llamadas directas a la función seno, coseno
2) Multiplicación repetida
3) Escalado de subvector
4) Recursión con rotaciones de Givens

## Slide 64
Implementación de la FFT
Multiplicación por matriz “Mariposa”
Implementación del Producto y=Bz
m=L/2
for j=0:m-1
=m(j)·z(j+m)
y(j)=z(j)+ 
y(j+m)=z(j)- 
end
No es posible “overwriting”

## Slide 65
Implementación de la FFT
Multiplicación por matriz “Mariposa”
Calculando y(j+m) antes que y(j), es posible “overwriting”
m=L/2
for j=0:m-1
=m(j)·z(j+m)
z(j+m)=z(j)- 
z(j)=z(j)+ 
end
Coste 10m flops

## Slide 66
Implementación de la FFT
Actualización x=Aqx
Multiplicar (Ir  BL) por xCn , con n=rL
Versión “columnas” (“kj Butterfly update”)
r=n/L
m=L/2
for k=0:r-1
for j=0:m-1
=m(j)·x(kL+j+m)
x(kL+j+m)=z(kL+j)- 
z(kL+j)=z(kL+j)+ 
end
end
Coste 5n flops

## Slide 67
Implementación de la FFT
Actualización x=Aqx
Multiplicar (Ir  BL) por xCn , con n=rL
Versión “filas” (“jk Butterfly update”)
r=n/L
m=L/2
for j=0:m-1
for k=0:r-1
=m(j)·x(kL+j+m)
x(kL+j+m)=z(kL+j)- 
z(kL+j)=z(kL+j)+ 
end
end
Coste 5n flops

## Slide 68
Implementación de la FFT
Actualización x=Aqx
Es posible calcular los pesos antes de las actualizaciones “Off-line paradigm” o dentro de los bucles “Online paradigm”.

## Slide 69
Transformada Rápida de Fourier
Comentarios sobre el algoritmo:
Sea n=p·m;
La matriz DFT de orden n se puede expresar en función de las DFTs de orden p y la DFT de orden m.
Esto se puede generalizar para cualquier tamaño de matriz y número de divisores.
Dado un entero n, la DF de orden n será tanto más eficiente cuanto mas pequeños sean todos los divisores de n. (Cuando n es “highly composite”)
El peor caso es cuando n es grande y primo; en ese caso, el coste es O(n^2)

## Slide 70
Transformada Rápida de Fourier
Altas prestaciones
Multiple FFT
Versión columnas: Fn·X, o Versión Filas X·Fn
Es posible reordenar todas las filas (o columnas) a mismo tiempo, amortizando coste
Es posible realizar la FFT de un vector muy grande convirtiéndolo en una matriz:

## Slide 71
Transformada Rápida de Fourier
Altas prestaciones
2) Transposición de matrices;
Muy importante para problema de vector grande y para FFTs multidimensionales.
La dificultad es el acceso por filas/columnas, sobre todo para matrices grandes cuyo tamaño es potencia de dos; se hace a bloques

## Slide 72: Transformada Rápida de Fourier Altas prestaciones
Sea n = p·m, 1<p<n; Fn se puede expresar en función de Fm y Fp
=
x=
Y es la permutación «barajado perfecto»
Donde diag (1, ,…,

## Slide 73: Transformada Rápida de Fourier Altas prestaciones
Ejemplo; sea n = 96, p=4, m=24
x=
x=

## Slide 74: Transformada Rápida de Fourier Altas prestaciones
x=
Este vector columna se reordena como un vector con p=24
filas y m=4 columnas; A cada fila de la matriz resultante, se le aplica la transformada por filas de orden 4 

## Slide 75: Transformada Rápida de Fourier Altas prestaciones
Algoritmo FFT recursiva de radio general n
Funcion y=genfft(x,n)
=exp(-2*pi*i/n);
si n primo
y=Fn*x;
si no
{ selecciona p, divisor no trivial de n; m=n/p;
/* z= x */
for j=0:p-1
z(j·m:(j+1)·m-1)= j genfft(x(j:p:n-1),m)
end
diag (1, ,…,

## Slide 76: Transformada Rápida de Fourier Altas prestaciones
/* y=z ym,p =zm,p */
for j=0:m-1
y(j:m:n-1)= genfft(x(j:m:n-1),p)
end
End /* del if */
End /*de genfft */
En el segundo bucle hay una fft de multiples filas

## Slide 77: Transformada Rápida de Fourier de vector muy grande
Supongamos tamaño del vector n=n1*n2; aplicando la fórmula para m=n·p, y reorganizando, teníamos:
Que requiere una FFT por filas, una por columnas, un escalado y una transposición

## Slide 78: Transformada Rápida de Fourier de vector muy grande, por columnas (metodo de 6 pasos)
Transponiendo la parte derecha, obtenemos
Que es la base para el método de 6 pasos:
=
=
=
=
=
=
=

## Slide 79: Transformada Rápida de Fourier de vector muy grande, por filas (metodo de 4 pasos)
Utilizando la simetría de las matrices DFT
Que es la base para el método de 4 pasos:
=
=
=
=
=

## Slide 80: Short-Time Fourier Transform Transformada de Gabor

## Slide 81
Transformada Discreta de Fourier
Inconvenientes
tiempo
amplitud
frecuencia
amplitud
La FT y DFT son herramientas válidas para examinar señales
ESTACIONARIAS.

## Slide 82
Transformada Discreta de Fourier
Inconvenientes
La DFT o la FT nos dicen si una frecuencia determinada aparece en una señal, pero no dicen CUANDO aparecen:
Buena resolución de frecuencia, pero ninguna resolución temporal.
(Ejemplo del tutorial).
Necesitamos una herramienta para detectar cuando aparecen fenómenos no estacionarios en la señal

## Slide 83
Short -Time Transformada Discreta de Fourier: Ventanas
tiempo
amplitud
ventana
tiempo
frecuencia
Se multiplica la función “ventana” por la señal a analizar, y al resultado se le aplica la FT o DFT.
La función ventana debe ser 0 salvo en un pequeño intervalo